## Slide 1: Synliggöra hållbara alternativ
Hållbara alternativ kommer markeras med färgsymboler och loggor i prislistor och digital möbelkatalog
  Miljömärkt möbel (Svanen, Möbelfakta, EU ecolabel eller annan likvärdig)
  Hållbarhetsmärkt beståndsdel (FSC, PEFC, Oeko-TEX, GOTS m fl)
  Klimatdeklarerad produkt (med hänvisning till EPD i produktbeskrivningen)
  Produkt med återvunnet/förnybart material (andel ska framgå i produktbeskrivningen)
  Demonterbar produkt (se definition)
Notes: GRÖN
Miljömärkt produkt
Produkter som är miljömärkta med Svanen (kriteriedokument för Möbler och inredning, version 4 eller senare), EU-Ecolabel, ((EU) 2016/1332 ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till möbler), Möbelfakta (kravspecifikation version 211101 eller senare) eller annan likvärdig märkning. Aktuell märkning ska framgå av produktbeskrivningen med logga eller i text.
LJUSGRÖN
Hållbarhetsmärkt beståndsdel
Exempel på märkningar för ingående beståndsdelar är för textil: Svanen, OEKO-TEX, Blue Sign, EU Ecolabel, GOTS, Bra Miljöval, BCI. För trävara FSC eller PEFC märkning. Aktuell märkning ska framgå av produktbeskrivningen med logga eller i text.
ORANGE
Klimatdeklarerad produkt
Med klimatdeklarerade produkt menas produkt med dokumenterad klimatdeklaration enligt ISO 14025: Miljödeklarationer (EPD) Principer och tillämpning, där minst 50 procent av klimatpåverkan för möbeln ska vara baserad på produktspecifika EPD:er. Klimatberäkningen ska vara gjord enligt av Inköpscentralen godkänd PCR och klimatdeklarationen ska vara verifierad av en ackrediterad oberoende tredje part med expertkompetens inom LCA och klimatdeklarationer. Hänvisning till EPD ska framgå av produktbeskrivningen.
LILA
Produkt med återvunnet/förnybart material
Produkter som innehåller återvunnet och/eller förnybart material ska följa definitionerna enligt ISO 14021.
BLÅ
Demonterbar produkt
Produkter som är designade för framtida återbruk och möjlighet till förlängd livslängd där följande krav gäller;
Möbeln ska vara designad för att främja framtida renovering och återbruk, dvs den ska vara konstruerad så att det är enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Som minimum ska följande kunna bytas ut vid behov;
  eventuell textilklädsel och ytskikt som till exempel bordsskivor.
  textilklädsel ska den vara avtagbar utan behov av specialverktyg, följande exempel accepteras: dragsko, kardborre, dragkedja, häftade/spikade klädslar och fastlimmad textil som kan avlägsnas med värme.
Hela möbeln ska vara demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Demonteringen ska gå att utföra med vanligt förekommande enkla manuella verktyg. Undantag gäller för ingående komponenter i ett material, till exempel träfiber och lim i paneler, laminat och linoleum som är limmade på ett underlag.
Enklare demonterings- och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman, medan mer avancerade arbeten som exempelvis byte och reparation av elbox, motorer och reglage för höj och sänkfunktion kan krävas fackman. Leverantören ska på inköpscentralens eller er begäran kunna ange vilka demonteringsarbeten som kan utföras av en lekman respektive vilka delar som måste bytas och repareras av fackman.
Leverantören ska tillhandhålla sprängskiss (illustration) av produkten som visar vilka delar som kan bytas ut och vilka verktyg som krävs. Instruktioner som steg för steg beskriver hur delar och komponenter kan bytas ut ska framgå. QR kod eller liknande, (på eller medskickat produkten) som leder till tillverkarens websida där dessa uppgifter kan hittas godtas. Det ska framgå hur olika delar bör källsorteras. Det ska även framgå vilka delar som måste bytas och repareras av fackman, som exempelvis byte och reparation av elbox, motorer och reglage för höj- och sänkfunktion
Hänvisning till var instruktioner för demontering och utbyte av delar och komponenter ska framgå av produktbeskrivningen.